Ponuka

Názov zákazky: Informačný kiosok obojstranný

Obchodné meno predkladateľa ponuky: ................................

Sídlo  predkladateľa ponuky: ................................

IČO predkladateľa ponuky: ................................

E mail predkladateľa ponuky: ................................

Telefonický kontakt predkladateľa ponuky: ................................

Meno a priezvisko osoby, ktorý cenovú ponuku vypracovala: ................................

Ponúkame tento tovar:

| P.Č. Názov tovaru | Obchodné meno ponúkaného tovaru Typové označenie ponúkaného tovaru Vyjadrenie predkladateľa ponuky k spôsobu naplnenia jednotlivých parametrov 1. Informačný kiosok obojstranný |
| --- | --- |
| P.Č. Parameter tovaru Požadovaná hodnota verejným obstarávateľom Hodnota ponúkaná dodávateľom 1. Informačný kiosok, obojstranný, samostatný áno 2 konštrukčné riešenie trojdielny sendvičovo skladaný výrobok, kde prostrednú časť tvorí hlavný rám, vonkajšími prvkami celej skladby sú dvoje identické dvere vitríny; do hlavného rámu je vsadený elektrorám nesúci všetky elektroprvky 3 funkcia ako plocha pre plagáty (turistické mapy) 4 minimálny rozmer plagátu 1180mm x 1750mm 5 monimálny rozmer viditeľnej plochy 1100mm x 1680mm 6 vhodný do vonkajšieho prostredia áno 7 Povrchová úprava oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku a pohľadové časti tiež aj práškovým vypaľovaným lakom s hrúbkou min. 80 µm 8 Hlavný rám zvarenec tvorený obdĺžnikovým uzavretým profilom min. 70 x 50mm a U-profilom min. 70 x 40mm; slúži ako nosič elektrorámu a plexisklových dosiek upevnených plastovými úchytmi; zaisťuje odvetrávanie vitríny pomocou diagonálne umiestnených otvorov s krycou mriežkou proti hmyzu 9 Okno zvarenec obdĺžnikového oceľového profilu min. 50 x 20mm, na ktorom je nalepené sklo a naskrutkované krycie lišty – horizontálne (ohýbané z hliníkového plechu) a vertikálne (hliníková tyč plochého prierezu); rám okna nesie zámok vitríny, tesnenie a úchyty plagátov; okno v otvorenom stave drží dve plynové vzpery 450N 10 Uchytenie plagátu (mapy) pomocou šlových spôn umiestnených v rohoch plagátu cez ťažné nerezové pružinky zaisťujúce jeho rovnomerné vypínanie ako v suchom, tak aj vo vlhkom stave 11 Elektrovýbava všetky elektroprvky sú namontované na elektroráme, ktorý nesie LED osvetlenie, svorkovnicu pre pripojené el. prívodu, elektronické predradníky a istič kombinovaný s prúdovým chráničom; elektrický prívod nohou vitríny 12 Základné elektro údaje typ siete 1NPE 50Hz, 230V, AC, TN-S, Istenie – jednofázový istič kombinovaný s prúdovým chráničom 10A (B10/1N/003), Inštalovaný výkon: cca 0,25 Kva 13. Farebnosť odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej matnej štruktúre 14. Kotvenie na dlažbu 15. Hmotnosť max. 250 kg 16. Systém LED osvetlenia (0,039kVA) áno 17. Montáž áno |

Dátum vypracovania ponuky: ................................

Lehota platnosti ponuky:  ........................... (minimálne do 28.02.2020, uvedenie predkladateľ ponuky)

Návrh ceny:

| P.Č. | OZNAČENIE | M. j. | POČET m. j. | JEDNOTKOVÁ CENA /€/ bez DPH | CELKOVÁ CENA /€/ bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informačný kiosok vrátane montáže | ks | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Spolu bez DPH |  |
|  |  |  |  | DPH 20% |  |
|  |  |  |  | SPOLU S DPH |  |

V ................................

Vypracoval: ....................................